## Slide 1: 融创设计协同平台应用培训
—设计协同平台项目一期

## Slide 2
本期实现
项目介绍
高效贯标 实现标准化成果线上宣贯；
设计提效 实现标准化图纸快速复用；
成本协作 实现研发图纸与成本量化清单同步输出。
核心价值：从绘图层面规范设计标准， 减少设计变更/修改， 达到提高设计效率，压缩设计周期，成本前置管控的目的。
标准成果检索
标准成果应用
标准成果管理
Notes: 最主要的业务需求是标准化的落地，现在由于一线人员流动性大，所有设计标准往往很难准确传达到设计院，导致图纸反复修改，我们要落实标准化，就

## Slide 3
功能介绍
1、标准绘图，CAD端调用标准化成果数据进行模块引用
根据空间尺寸大小，系统自动筛选“适用”模块数据，设计师可根据实际需要进行选择；
标准化模块可根据空间尺寸大小进行规则调整，以匹配空间尺寸应用；
预警提示空间尺寸不足，或直接过滤完全不匹配模块数据；
通过标准模块应用，可关联材料做法，便于后期施工。
2、设计算量，方案设计阶段实现更精准成本统计，前置成本管控
系统自动统计图纸算量，并通过材料、五金等进行综合计算，统计出较精准的设计算量；
简化设计流程，避免因成本限额返工修改方案图纸，进而修改施工图纸；
3、图纸管理，按项目进行方案、施工、二次深化图纸管理，实现线上传递
通过CAD端、Web端上传过程图纸，甲方人员、方案设计人员、施工图设计人员、二次深化厂家/顾问均可下载查看；
未来通过上传图纸，实现对图纸的自动审查，获取审查结果。（暂未实现）
Notes: 树状图

## Slide 4
详细功能列表
序号 | 模块 | 功能名称 | 简介 |  | 序号 | 模块 | 功能名称 | 简介
1 | 外门窗 | 外门窗设计 | 可通过“外门窗设计”菜单进行门或者窗标准模块选择。 |  | 9 | 栏杆 | 楼层设置/平面生立面 | 设置平面图楼层属性，可通过该工具将平面图上的栏杆按设置层数生成到立面。
2 |  | 门窗深化设计 | 通过“门窗深化设计”选择门窗型材、玻璃、节能系统等属性值，用于算量统计。 |  | 10 |  | 栏杆大样 | 自动生成栏杆大样图。
3 |  | 楼层设置/平面生立面 | 用于设置平面图楼层属性，可通过该工具将平面图上的门窗按设置层数生成到立面。 |  | 11 | 厨卫 | 厨房设计 | 厨房随空间尺寸自动排布。
4 |  | 门窗表/详图 | 圈选门窗范围，自动生成门窗表、详图。 |  | 12 |  | 卫生间设计 | 卫生间随空间尺寸自动排布。
5 |  | 门窗算量统计 | 用于设计算量统计，可导出统计Excel表。 |  | 13 |  | 厨卫算量 | 厨房卫生间台盆、马桶等部品统计。
6 |  | 门窗自动编号 | 快捷操作菜单，可一键对所有标准化门窗进行编号。 |  | 14 | 空调 | 空调设计 | 空调机位尺寸大小预警，立管自动排布。
7 |  | 门窗高亮/取消 | 门窗表范围内，右击选择门窗高亮可查看已统计到的门窗位置，核实后点击取消。 |  | 13 |  | 空调设计 | 
 |  | 门窗高亮/取消 | 门窗表范围内，右击选择门窗高亮可查看已统计到的门窗位置，核实后点击取消。 |  | 15 |  | 空调统计 | 空调个数自动统计。
8 | 栏杆 | 栏杆设计 | 栏杆标准模块选择，栏杆随路径自动生成。 |  | 16 | 项目管理 | 图纸上传 | 项目下自定义文件夹进行图纸上传。

## Slide 5
角色列表
序号 | 角色名称 | 功能描述
1 | 融创-研发人员 | 1、集团维护集团标准化模块成果上传； 2、区域维护各区域标准化模块成果更新维护； 3、研发人员可在线下载图纸进行审图（未来规划实现在线智能审图）。
2 | 设计院-设计人员 | 1、绘图过程中使用标准图块； 2、在项目文件夹下上传设计图纸。
3 | 二次深化顾问 | 1、对图纸进行审核及二次深化设计； 2、在项目文件夹下上传设计图纸。
4 | 二次深化厂家 | 1、对图纸进行审核及二次深化设计，对设计算量进行复核； 2、在项目文件夹下上传设计图纸。
5 | 融创-成本人员 | 1、导出设计算量进行成本核算。

## Slide 6
目录
CONTENTS
CAD端操作指引
Web端操作指引

## Slide 7: CAD端-主界面
1、CAD插件方式与AutoCAD无缝集成
2、侧边栏软件功能入口
3、外部设计人员通过账号/密码登陆系统，项目期结束后账号自动关闭；
4、标准库：门窗、栏杆、厨卫、空调
5、项目管理：用户参与的项目

## Slide 8: CAD端-门窗设计
1、侧边栏选择门窗设计
2、弹出门窗设计对话框
3、输入或者选择门窗洞口尺寸
4、选择开启类型、开启数量、功能区类型筛选项
5、点击搜索按钮，搜索门窗原型
6、选择原型
7、设置开启扇宽度、下固定值（若存在下固定）、窗下墙高、通风量要求
8、设置视图（立面、平面、侧面）是否镜像
9、点击插入按钮
10、在CAD图上选择插入点，动态生成门窗

## Slide 9: CAD端-门窗深化设计
1、侧边栏选择门窗深化设计
2、点选或框选门窗
3、弹出门窗设计对话框
4、设置节能系数
5、设置门窗型材及玻璃
6、设置塞缝尺寸
7、设置是否有附框及附框信息
8、完成所选门窗的深化设计

## Slide 10: CAD端-门窗楼层设置
1、侧边栏选择门窗楼层设置；
2、框选平面图上门窗；
3、按提示在CAD底部输入楼层区间，英文逗号分隔，示例:1-10,14-18；
4、按提示在CAD底部输入楼层高度；
5、完成平面图楼层及楼层高度设置。

## Slide 11: CAD端-门窗平面生成立面
1、侧边栏选择门窗平面生成立面
2、在平面图上框选一侧的门窗
3、按提示在CAD底部输入所选门窗的方向东(E) 西(W) 南(S) 北(N)
4、在立面图上选择最左侧的门窗在立面图上的插入点
5、自动生成立面图
门窗平面生成立面前需要先设置平面图的门窗的楼层信息

## Slide 12: CAD端-门窗表生成
1、侧边栏选择门窗表
2、按提示在CAD底部输入选择门窗的方式：平面图(T) 立面图(F)
3、框选需要生成门窗表的门窗
4、选择门窗表插入点
5、生成门窗表

## Slide 13: CAD端-门窗详图生成
1、侧边栏选择门窗详图
2、按提示在CAD底部输入选择门窗的方式：平面图(T) 立面图(F)
3、框选需要生成门窗详图的门窗
4、选择门窗详图的插入点
5、生成门窗详图

## Slide 14: CAD端-门窗算量
1、侧边栏选择门窗算量统计
2、按提示在CAD底部输入选择门窗的方式：平面图(T) 立面图(F)
3、框选需要生成门窗算量的门窗
4、选择门窗算量excel文件的名称和保存路径
5、生成门窗算量报表文件
门窗算量前需先进行门窗深化设计，设置型材和玻璃

## Slide 15: CAD端-门窗算量表
门窗算量汇总表
导出算量
单个门窗算量表

## Slide 16: CAD端-门窗自动编号
门窗算量前需先进行门窗深化设计，设置型材和玻璃
门窗代号：
NC内开窗
NZC 内开转角窗
NDC内开内倒窗
NDZC内开内倒转角窗
WC外开窗
WZC外开转角窗
TC推拉窗
TLM推拉门
TSTLM提升推拉门
MLC门连窗
WM外开门
操作步骤：
1、侧边栏选择门窗自动编号
2、按提示选择全部或者按区域选择
3、框选需要自动编号的门窗
4、门窗自动编号并显示编号
门窗编号规则：
门窗代号+尺寸缩写+尾标
示例：NC1517、NC1517M，NC1517_2

## Slide 17: CAD端-栏杆
1、侧边栏选择栏杆
2、设置栏杆高度
3、选择或输入栏杆长度
4、选择栏杆类型
5、点击插入按钮
6、在CAD图上选择插入点生成栏杆

## Slide 18: CAD端-栏杆详图
1、侧边栏选择栏杆详图
2、框选要生成详图的栏杆
3、点击栏杆详图生成插入点
4、软件自动生成栏杆详图

## Slide 19: CAD端-栏杆统计
1、侧边栏选择栏杆统计菜单
2、框选要统计的栏杆
3、点击栏杆表生成位置点
4、软件自动生成栏杆统计表

## Slide 20: CAD端-厨房生成
1、侧边栏选择 厨卫-厨房设计
2、弹出厨房设计对话框
3、点击厨房范围按钮，在CAD上选择厨房范围
4、点击厨房门方向和厨房窗方向
5、选择厨房类型和是否含排气道
6、搜索原型
7、设置厨房水盆类型、冰箱类型、灶台类型等属性参卫生间数
8、设置厨房烟道信息
9、设置视图是否镜像
10、点击插入按钮生成厨房设计

## Slide 21: CAD端-卫生间生成
1、侧边栏选择 厨卫-卫生间设计
2、弹出卫生间设计对话框
3、点击卫生间范围按钮，在CAD上选择卫生间范围
4、点击卫生间门方向和窗方向
5、选择卫生间类型和是否含排气道
6、搜索原型
7、设置卫生间台盆类型、马桶类型、盥洗区类型等属性参数
8、设置卫生间烟道信息
9、设置视图是否镜像
10、点击插入按钮生成卫生间设计

## Slide 22: CAD端-空调生成
1、侧边栏选择空调
2、弹出空调设计对话框
3、选择空调匹数、空调水管位置、是否含冷凝水管及冷凝水管位置
4、设置视图是否左右、上下镜像
5、点击插入按钮，在CAD上选择插入点生成空调

## Slide 23: CAD端-门窗图层设置
1、菜单-融创产品标准-设置
2、弹出设置对话框
3、设置门窗图层
4、设置门窗字体
5、设置塞缝尺寸信息等

## Slide 24: CAD端-项目文件管理
1、侧边栏选择项目管理选项卡
2、在侧边栏列出用户参与的项目
3、单击选择项目弹出当前项目的项目文件管理对话框
4、选择项目文件夹查看该文件夹下的项文件
5、项目文件夹下右键进行项目文件夹的新建、删除、修改
6. 在项目文件查看列表可查看项目文件的信息
7、点击下载、上传、删除等按钮对项目文件进行操作

## Slide 25
目录
CONTENTS
CAD端操作指引
Web端操作指引
融创设计协同办公平台

## Slide 26
融创设计协同办公平台 - Web端功能模块

## Slide 27: 系统登录
所有用户
浏览器登录
1、内网系统：10.4.64.91,
登录内网必须连接VPN
2、公网系统：ades.sunac.com.cn
浏览器推荐使用谷歌
系统登录

## Slide 28
2.标准空间模块库
3.项目管理
1.标准部品库
Web端操作指引
目录
CONTENTS

## Slide 29: 标准部品库—外窗(检索)
1. 根据区域、功能区类型、开启类型、开启扇数量、审核状态进行检索。
2. 根据关键词搜索进行检索，在搜索框中填写条件，点击搜索按钮。

## Slide 30: 标准部品库—外窗(新增动态1)
1.原型编号不可重复。
2.带*号的为必填项。
3.上传的图纸为CAD2010版本。
4.原型图纸上传后会在左侧预览区显示图形。
5.转角窗型需上传侧面图。
6.使用范围、功能区类型、开启类型、开启扇数量、是否对称、是否转角根据原型填写。
7.模块类型分为动态和定型。
8.动态原型下，宽度尺寸范围，通风量计算公式和各参数取值。
9.定型原型填写尺寸宽高、通风量、塞缝尺寸，是否有附框。
10.完成填写后点击提交审核自动保存。

## Slide 31: 标准部品库—外窗(新增动态2)
1.原型编号不可重复。
2.带*号的为必填项。
3.上传的图纸为CAD2010版本。
4.原型图纸上传后会在左侧预览区显示图形。
5.转角窗型需上传侧面图。
6.使用范围、功能区类型、开启类型、开启扇数量、是否对称、是否转角根据原型填写。
7.模块类型分为动态和定型。
8.动态原型下，宽度尺寸范围，通风量计算公式和各参数取值。
9.定型原型填写尺寸宽高、通风量、塞缝尺寸，是否有附框。
10.完成填写后点击提交审核自动保存。

## Slide 32: 标准部品库—外窗(新增-静态)
1.原型编号不可重复。
2.带*号的为必填项。
3.上传的图纸为CAD2010版本。
4.原型图纸上传后会在左侧预览区显示图形。
5.转角窗型需上传侧面图。
6.使用范围、功能区类型、开启类型、开启扇数量、是否对称、是否转角根据原型填写。
7.模块类型分为动态和定型。
8.动态原型下，宽度尺寸范围，通风量计算公式和各参数取值。
9.定型原型填写尺寸宽高、通风量、塞缝尺寸，是否有附框。
10.完成填写后点击提交审核自动保存。

## Slide 33: 标准部品库—外窗(查看)
1.查看原型各项信息
2.点击下载按钮下载原型图纸
3.点击编辑跳转到编辑页面

## Slide 34: 标准部品库—外窗(编辑)
1.外窗编辑页面与外窗新增页面基本相同。
2.原型编号不能修改
3.用户根据原型参数进行修改，修改完成后点击保存。
4.在编辑页面用户可以将已上传的原型删除。
5.提交：用户修改原型数据后，需要提交审批，完成审批后才能使用。

## Slide 35: 标准部品库—门(检索)
1. 根据区域、门类型、审核状态进行检索
2. 根据关键词搜索进行检索，在搜索框中填写条件，点击搜索按钮

## Slide 36: 标准部品库—门(新增)
1.原型编号不可重复。
2.带*号的为必填项。
3.上传的图纸为CAD2010版本。
4.原型图纸上传后会在左侧预览区显示图形。
5.属性包括使用范围、门类型、尺寸范围。
6.模块类型分为动态和定型。
7.动态原型下，宽度尺寸范围，通风量计算公式和各参数取值。
8.定型原型填写尺寸宽高、通风量、塞缝尺寸，是否有附框。
9.完成填写后点击提交审核自动保存。

## Slide 37: 标准部品库—门(查看)
1.查看原型各项信息
2.点击下载按钮下载原型图纸
3.点击编辑跳转到编辑页面

## Slide 38: 标准部品库—门(编辑)
1.门编辑页面与门新增页面基本相同。
2.原型编号不能修改
3.用户根据原型参数进行修改，修改完成后点击保存。
4.在编辑页面用户可以将已上传的原型删除。
5.提交：用户修改原型数据后，需要提交审批，完成审批后才能使用。

## Slide 39: 标准部品库—栏杆(检索)
1. 根据区域、栏杆类型、审核状态进行检索
2. 根据关键词搜索进行检索，在搜索框中填写条件，点击搜索按钮

## Slide 40: 标准部品库—栏杆(新增)
1.带*号的为必填项
2.灯泡处为填写规则
3.原型编号不能重复
4.上传的图纸为CAD2010格式
5.原型图纸上传后会在左侧预览区显示图形
6.设置使用范围
7.栏杆类型分为玻璃栏杆和铁艺栏杆
8.修改完成后点击保存进行保存，或点击提交提交审核

## Slide 41: 标准部品库—栏杆(查看)
1.查看原型各项信息
2.点击下载按钮下载原型图纸
3.点击编辑跳转到编辑页面

## Slide 42: 标准部品库—栏杆(编辑)
1.栏杆编辑页面与栏杆新增页面基本相同
2.原型编号不能修改
3.用户根据原型数据进行修改
4.修改完成后点击保存按钮保存。
5. 点击删除按钮将已上传的原型删除。
6. 修改原型数据后，点击提交按钮进入审批流程，原型完成审批后才能使用。

## Slide 43
2.标准空间模块库
3.项目管理
1.标准部品库
Web端操作指引
目录
CONTENTS

## Slide 44: 标准空间模块库—厨房(检索)
1. 根据区域、厨房类型、门窗位置、排气道、审核状态进行检索
2. 根据关键词搜索进行检索，在搜索框中填写条件，点击搜索按钮

## Slide 45: 标准空间模块库—厨房(新增)
1.带*号的为必填项
2.灯泡处为填写规则
3.原型编号不能重复
4.上传的图纸为CAD2010格式
5.原型图纸上传后会在左侧预览区显示图形
6.根据原型填写使用范围、厨房类型、门窗位置
7.模块类型分为动态和定型
8.动态原型下，是否包含排气道，开间尺寸范围和进深尺寸范围
9.定型原型下尺寸固定，包括开间进深、台盆尺寸、冰箱尺寸，灶台尺寸信息
10.完成设置后点击提交按钮提交审核

## Slide 46: 标准空间模块库—厨房(新增静态)
1.带*号的为必填项
2.灯泡处为填写规则
3.原型编号不能重复
4.上传的图纸为CAD2010格式
5.原型图纸上传后会在左侧预览区显示图形
6.根据原型填写使用范围、厨房类型、门窗位置
7.模块类型分为动态和定型
8.动态原型下，是否包含排气道，开间尺寸范围和进深尺寸范围
9.定型原型下尺寸固定，包括开间进深、台盆尺寸、冰箱尺寸，灶台尺寸信息
10.完成设置后点击提交按钮提交审核

## Slide 47: 标准空间模块库—厨房(查看)
1.查看原型各项信息
2.点击下载按钮下载原型图纸
3.点击编辑跳转到编辑页面

## Slide 48: 标准空间模块库—厨房(编辑)
1.厨房编辑页面与厨房新增页面基本相同。
2.原型编号不能修改
3.根据原型属性进行修改即可
4.修改完成后点击保存
4.点击删除按钮将已上传的原型删除。
5.完成修改后，需点击提交按钮，将原型提交审核，审核通过的原型才能使用。

## Slide 49: 标准空间模块库—空调(检索)
1. 根据区域、空调匹数、冷凝水管、雨水管、审核状态进行检索
2. 根据关键词搜索进行检索，在搜索框中填写条件，点击搜索按钮

## Slide 50: 标准空间模块库—空调(新增)
1.带*号的为必填项
2.灯泡处为填写规则
3.原型编号不能重复
4.上传的图纸为CAD2010格式
5.原型图纸上传后会在左侧预览区显示图形
6.根据原型填写使用范围、空调匹数、净尺寸、冷凝水管
7.若有雨水管，则需同时选择雨水管位置
8.修改完成后点击保存按钮保存，或点击提交按钮提交审核，审核通过的原型才能使用

## Slide 51: 标准空间模块库—空调(查看)
1.查看原型各项信息
2.点击下载按钮下载原型图纸
3.点击编辑跳转到编辑页面

## Slide 52: 标准空间模块库—空调(编辑)
1.空调编辑页面与空调新增页面基本相同。
2.原型编号不能修改
3.根据原型情况进行修改
4.修改完成后点击保存按钮保存
4.点击删除按钮将已上传的原型删除。
5.点击提交按钮提交审核，审核通过的原型才能使用。

## Slide 53
2.标准空间模块库
3.项目管理
1.标准部品库
Web端操作指引
目录
CONTENTS

## Slide 54: 项目管理-检索
1. 根据区域进行检索
2. 根据关键词搜索进行检索，在搜索框中填写条件，点击搜索按钮

## Slide 55: 项目管理-查看文件
1.项目查看可查看项目基本信息
2.左侧可查看项目文件夹
3.点击项目文件夹可查看项目文件夹下的文件及更新人员。
4. 可点击文件下载按钮进行文件下载

## Slide 56
谢谢大家！